Rybnik, dn.  30-06-2009 r.

## OR. 343/ 3 /09

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zarząd Powiatu w Rybniku

ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik

tel.: (0-32) 42 28 300, fax.: ( 0-32) 42 28 658,

REGON: 276258170, NIP: 642-25-90-530

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( j.t. Dz.U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwaną  w dalszej części SIWZ ustawą „PZP”.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

    - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla wybranych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Powiatu Rybnickiego.

    - Zakres zamówienia obejmuje:

  - Wykonanie lub aktualizacja inwentaryzacji budynków w zakresie niezbędnym do opracowania audytu energetycznego i opracowania projektu termomodernizacji budynków,

  - Wykonanie audytów energetycznych oraz aktualizacji audytów dla poszczególnych budynków. Audyt energetyczny powinien określać zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

  - Opracowanie lub aktualizacja projektów budowlanych i projektów wykonawczych termomodernizacji, na zakres robót wynikających z audytów energetycznych, oraz pozostałych robót– 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej ( pliki w formacie pdf )

  - Wykonanie lub aktualizacja przedmiarów robót we wszystkich branżach w układzie specyfikacyjnym w zakresie o którym mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

  - Opracowanie lub aktualizacja  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

  - Pozyskanie aktualnych map do celów projektowych (również w wersji elektronicznej) 
w skali oraz zakresie niezbędnym do opracowania projektu.

  - Wykonanie lub aktualizacja kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie formy i metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Zobowiązuje się projektanta do uaktualnienia, w razie potrzeby wartości kosztorysu  inwestorskiego  
– bez dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowo przed ogłoszeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

  - Wykonanie zbiorczych zestawień kosztów (ZZK).

  - Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami szczególnymi w imieniu Zamawiającego, odrębnie dla każdego budynku, w tym pozwolenia na budowę.

  - Pełnienie nadzoru autorskiego obejmującego do:

- 3 wizji/spotkań, w przypadku realizacji zadania 1,

- 9 wizji/spotkań, w przypadku realizacji zadania 2,

- 9 wizji/spotkań, w przypadku realizacji zadania 3,

- 12 wizji/spotkań, w przypadku realizacji zadania 4,

- w przypadku, gdy jeden Wykonawca realizować będzie wszystkie cztery zadania łącznie pełnienie nadzoru autorskiego obejmować będzie maksymalnie  20 wizji/spotkań.

  - Uzyskanie zgód właścicieli urządzeń technicznych i sieci, właścicieli działek na udostępnienie terenu oraz innych dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia, 
a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa - pozwoleń, odstąpień, porozumień, warunków technicznych, warunków realizacyjnych, uzgodnień sanitarno-higienicznych;

  - Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów, tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - Wykonanie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej ( jeśli będzie wymagana);

  - W przypadku gdy zadanie dotyczące termomodernizacji może być realizowane bez pozwolenia na budowę na zasadzie zgłoszenia Zamawiający dopuszcza sporządzenie uproszczonej formy projektu budowlanego w postaci planów, rysunków umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju robót, jednak po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

  - Założenia do projektów należy oprzeć na istniejących audytach, natomiast w przypadku ich braku założenia do projektu uzgodnić z Zamawiającym.

  - Dostarczenie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej na płycie CD.

    - Zamówienie jest podzielone na  4 zadania :

Zadanie 1 – pn. Czerwionka-Leszczyny – obejmujące budynek Zespołu Szkół nr 5 w Bełku, przy ul. Szymochy 16.

W ramach zadania należy wykonać w szczególności:

- Aktualizację audytu energetycznego,

- Dokumentację projektową, uwzględniającą charakterystykę budynku i zakres prac podanych 
w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ,

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Kosztorys inwestorski,

- Przedmiar robót.

Zadanie 2 – pn. Gaszowice – obejmujące budynek Przedszkola w Czernicy przy ul. Wolności 41, budynek Szkoły Podstawowej w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 8 oraz budynek Szkoły Podstawowej w Szczerbicach przy ul. Szkolnej 6,

W ramach zadania należy wykonać w szczególności:

- Dla budynku Przedszkola w Czernicy przy ul. Wolności 41

  - Audyt energetyczny,

  - Dokumentację projektową, uwzględniającą charakterystykę budynku i zakres prac podanych 
w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ,

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - Kosztorys inwestorski,

  - Przedmiar robót.

- Dla budynku Szkoły Podstawowej w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 8

  - Audyt energetyczny.

  - Dokumentację projektową, uwzględniającą charakterystykę budynku i zakres prac podanych 
w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ,

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - Kosztorys inwestorski,

  - Przedmiar robót.

- Dla budynku Szkoły Podstawowej w Szczerbicach przy ul. Szkolnej 6

  - Audyt energetyczny.

  - Dokumentację projektową, uwzględniającą charakterystykę budynku i zakres prac podanych 
w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ,

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - Kosztorys inwestorski,

  - Przedmiar robót.

Zadanie 3 – pn. Lyski – obejmujące budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lyskach przy ul. Dworcowej 4 oraz budynek Szkoły Podstawowej w Raszczycach przy ul. Szkolnej 3,

W ramach zadania należy wykonać w szczególności:

- Dla budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lyskach przy ul. Dworcowej 4

  - Aktualizację audytu energetycznego budynków (budynek przedszkola oraz budynek szkoły podstawowej i gimnazjum),

  - Aktualizację dokumentacji termomodernizacji ( inwentaryzację, projekt budowlany- branże : konstrukcyjno-budowlana, instalacje c.o., kotłownia węglowa i przyłącze ciepłownicze, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, informację o  planowanym przedsięwzięciu) uwzględniającą charakterystykę budynków 
i zakres prac podanych w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ.

- Dla budynku Szkoły Podstawowej w Raszczycach przy ul. Szkolnej 3,

  - Aktualizację audytu energetycznego,

  - Aktualizację dokumentacji teremomodernizacji budynku ( inwentaryzację, projekt budowlany – branże: konstrukcyjno-budowlana, instalacje c.o., kotłownia węglowa, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, opinię ekologiczną ), uwzględniającą charakterystykę budynku i zakres prac podanych 
w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ. Uwaga: w projekcie o którym mowa pkt. c) będzie nowa kotłownia i pozostałe elementy, stara kotłownia będzie likwidowana,

  - Projekt budowlano- wykonawczy wielobranżowy rozbudowy budynku szkoły o kotłownię 
i łącznik oraz budowę zbiornika na nieczystości ciekłe wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.

Zadanie 4 – pn. Powiat Rybnicki – obejmujące budynek Domu Pomocy Społecznej 
w Lyskach, przy ul. Rybnickiej 7, budynek Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy 
ul. 3 Maja 42, budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce- Leszczynach przy             ul. Przedszkolnej 1 oraz  budynek Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej                    w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Lipowej 2.

W ramach zadania należy wykonać w szczególności:

1.Dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach, przy ul. Rybnickiej 7

      - Aktualizację audytu energetycznego,

      - Dokumentację projektową, uwzględniającą charakterystykę budynku i zakres prac podanych 
w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ,

      - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

      - Kosztorys inwestorski,

      - Przedmiar robót.

- Dla budynku Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42

      - Audyt energetyczny,

  - Dokumentację projektową, uwzględniającą charakterystykę budynku i zakres prac podanych 
w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ,

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - Kosztorys inwestorski,

  - Przedmiar robót.

- Dla budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Przedszkolnej 1

  - Audyt energetyczny.

  - Dokumentację projektową, uwzględniającą charakterystykę budynku i zakres prac podanych 
w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ,

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - Kosztorys inwestorski,

  - Przedmiar robót.

- Dla budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Lipowej 2

      - Aktualizację audytu energetycznego,

  - Dokumentację projektową, uwzględniającą charakterystykę budynku i zakres prac podanych 
w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ,

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - Kosztorys inwestorski,

  - Przedmiar robót.

- Dokumentacja projektowa wraz z audytami, bądź aktualizacjami audytów musi być wykonana dla każdego budynku oddzielnie.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z realizacja zamówienia.

- Projekty budowlane muszą być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiedniej specjalności, wynikającej z podanego zakresu inwestycji.

- Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z wymaganiami: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr. 120 poz. 1133 z późn. zm.)

- Wersja elektroniczna  oraz wersja papierowa dokumentacji projektowej muszą być jednakowe pod względem zawartości, układu i kompletności, tzn. strony zawierające podpisy muszą być również zeskanowane.

- Audyt energetyczny musi być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1459) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r., nr 43, poz. 346)

- Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych dla tych obiektów lub robót opinii, i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę 
i późniejszego użytkowania zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

- Zamawiający wymaga, aby przyjęte rozwiązania odpowiadały zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym Polskim Normom i przepisom techniczno - budowlanym.

- Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności między rozwiązaniami zawartymi 
w projektach, a częścią kosztorysową. Projekty muszą być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach, jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Część kosztorysowa po jej wykonaniu musi być sprawdzona 
i zatwierdzona pod względem rzeczowym i prawidłowością jej wykonania przez Wykonawcę.

- Audyty energetyczne, oraz inna posiadana dokumentacja budowlana o których mowa 
w niniejszej SIWZ będzie udostępniona na stronie internetowej wraz z SIWZ-em.

- Zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji w opracowaniu nie wolno określić przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby naruszyć powyższe zasady, tzn. nie wolno odwoływać się do wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, przyjęte rozwiązania techniczne należy określić przy pomocy obiektywnych (standardowych) cech jakościowych i technicznych przy zastosowaniu odpowiednich norm lub innych dostępnych zaleceń, wytycznych, przepisów branżowych itp. tak by rozwiązania były zgodne z przepisami 
o zamówieniach publicznych. Jeżeli jednak ze względów projektowych konieczne jest określenie producenta to należy obok jego nazwy dodać informację „lub innego urządzenia (materiału, systemu) o nie gorszym standardzie” jednocześnie podając parametry techniczne,  które pozwoliłyby ocenić zaproponowane inne rozwiązanie .

- Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółową charakterystykę poszczególnych budynków zawierają załączniki od 1 do 10 do niniejszej specyfikacji.

IV. Termin wykonania zamówienia

3 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   spełniania tych warunków.

1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- zagwarantują wykonanie całego zadania w oparciu o SIWZ i załączoną do niej dokumentację,

- zobowiążą się wykonać zadanie w terminie 3  miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

- zobowiążą się do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu, do niezwłocznego - nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych - zaktualizowania lub poprawienia dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, zgłoszona przez Zamawiającego.

- udzielą gwarancji prawidłowego wykonania umowy wynoszącej 36 miesięcy liczonej od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z ostateczną decyzją – pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy,

- udzielą rękojmi na wady prac projektowych, a termin rękojmi upływa łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi na wady robót wykonanych na podstawie sporządzonych prac projektowych,

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  i nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,

- wykonają zadanie za podaną przez siebie cenę ryczałtową.

- zobowiążą się do uaktualnienia, w razie potrzeby wartości kosztorysu  inwestorskiego  
– bez dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowo przed ogłoszeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub 
     nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia dołączone do oferty.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Oferta określająca cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP 
(zał. Nr 12 ). W przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunku wymienionego 
w art. 22 ust 1 pkt 2 będzie korzystał z pomocy innych podmiotów do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie danego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Dokument albo jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia ( wyciąg z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Informacja o posiadanym doświadczeniu w zakresie wykonawstwa ( zał. nr 13 ). Należy 
w niej zawrzeć wykaz usług o podobnym charakterze wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, obejmujący co najmniej:

- jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem (audyt energetyczny i dokumentacja projektowo-wykonawcza termomodernizacji ) i wartością (co najmniej tj. 35 000 zł brutto)  usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w przypadku zadania nr 1,

- jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem swoim rodzajem (audyt energetyczny 
i dokumentacja projektowo-wykonawcza termomodernizacji ) i wartością (co najmniej 16 300)  zł brutto usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w przypadku zadania nr 2,

- jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem (audyt energetyczny i dokumentacja projektowo-wykonawcza termomodernizacji ) i wartością (co najmniej 21 000 zł brutto ) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w przypadku zadania nr 3,

- jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem (audyt energetyczny i dokumentacja projektowo-wykonawcza termomodernizacji ) i wartością (co najmniej 21 000 zł brutto ) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w przypadku zadania nr 4.

Uznanie wykonanych usług warunkowane jest poparciem ich załączonymi dokumentami dotyczącymi tych usług, zawierającymi wartość zamówienia, przedmiot zamówienia, daty wykonania i odbiorców oraz potwierdzenie że usługi zostały wykonane należycie.

Uwaga!

W przypadku gdy jeden wykonawca ubiega się o jedno lub więcej zadań musi przedstawić odrębną referencję na każde zadanie.

- Upoważnienie do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/osoby, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Informacja na temat kierownictwa wykonawcy i pracowników odpowiedzialnych za realizację robót ( zał. Nr 14 ).  Należy w niej wymienić:

- osobę projektanta i osobę sprawdzającego posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, lub odpowiadające wydane na podstawie wcześniejszych przepisów łącznie z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę samorządu zawodowego,

- osobę projektanta i osobę sprawdzającego posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające wydane na podstawie wcześniejszych przepisów łącznie z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę samorządu zawodowego,

- osobę projektanta i osobę sprawdzającego posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, lub odpowiadające wydane na podstawie wcześniejszych przepisów łącznie z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę samorządu zawodowego,

- osobę projektanta i osobę sprawdzającego posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych 
i wod-kan lub odpowiadające wydane na podstawie wcześniejszych przepisów łącznie 
z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę samorządu zawodowego,

- osobę projektanta i osobę sprawdzającego posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, lub odpowiadające wydane na podstawie wcześniejszych przepisów łącznie z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę samorządu zawodowego,

Potwierdzeniem powyższych kwalifikacji będą dołączone do oferty kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane uprawnienia.

Wykonawca winien przedłożyć  Zamawiającemu jedynie niezbędne  uprawnienia wynikające 
z zakresu zadania na jakie składa ofertę.

- Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wraz z potwierdzeniem zapłaty ostatniej składki. Jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy od terminu realizacji umowy należy przedstawić oświadczenie, iż umowa ubezpieczeniowa będzie przedłużona do czasu zakończenia prac.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wszelkich oświadczeń, których wzory stanowią załączniki do specyfikacji, oraz o których mowa w specyfikacji. Jeżeli z jakichś względów dane oświadczenie nie ma zastosowania do danego wykonawcy ma on nadal obowiązek złożenia tego oświadczenia z dopiskiem “nie dotyczy”.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem  każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania.

- Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie  oryginału na piśmie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:

Sonia Fojcik, pok. 224, Monika Marciniak, pok. 210,  Andrzej Stephan – pok. 211. Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul.3 Maja 31, w dniach: poniedziałek – środa w godz. 7.30 – 15.30, czwartek w godz.7.30 – 18.00, piątek 7.30 – 13.00

IX. Wymagania dotyczące wadium

Nie wymaga się wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej.

- Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona nazwą, adresem oraz NIP-em wykonawcy a także napisem „Dokumentacja projektowa dla wybranych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Powiatu Rybnickiego  - zadanie ….”.  Nie otwierać przed dniem 14 lipca 2009 r., godz. 10.00.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę ( osoby ) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

- Oświadczenia, dokumenty powinny być przedłożone w oryginale albo kopii uwierzytelnionej własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela wykonawcy.

- Oferta musi zawierać dokumenty i załączniki określone w pkt VI.  wg kolejności wskazanej w tymże punkcie.

- Każda strona oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem oferenta.

- Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona bez otwierania.

- Każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia lub wybrane zadanie/ zadania.

- Zamawiając zaleca, aby wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej dokonał oględzin miejsca wykonania zamówienia i zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

XII. Miejsce oraz termin składania ofert.

  - Ofertę należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Rybniku, ul. 3 Maja 31,  
p. 118, do dnia 14 lipca 2009, do godz. 9.30 w dniach: poniedziałek – środa w godz. 7.30 – 15.30, czwartek w godz. 7.30 – 18.00, piątek 7.30 – 13.00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu  14 lipca 2009 o godz. 10.00,  
w pok. 201.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny.

- Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zadania ( zadań ), wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku,  wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

- Ewentualne upusty i rabaty należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.

- Cena ofertowa jest ceną ostateczną nie podlegającą negocjacji lub późniejszym zmianom.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
          wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Kryteria:   cena - 100 %.

- Sposób oceny ofert: Za zaoferowaną ceną można otrzymać maksymalnie 100 pkt. Tę liczbę punktów otrzymuje oferta z najniższą ceną. Pozostali oferenci uzyskują ilość punktów obliczoną wg. poniższego wzoru:

cena najniższa

X =                                         x 100

cena danego oferenta

X- ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

- Każde z zadań określonych w pkt III.3 będzie oceniane odrębnie.

Uwaga: Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
        w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 7 dni od przekazania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

XVI. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy.

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do umowy.

§

Załącznikami do umowy są: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta z dnia  ……, …………………………………., które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§

Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy należy sporządzić w wersji pisemnej w … egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, na nośniku ………. w ……. egzemplarzach

§

- Z tytułu niniejszej umowy inwestor zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
    w kwocie: ……….. zł netto +  ……… zł podatek VAT = kwota brutto:  ………….. zł
    (słownie złotych : ………………………………………………)

- Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, przelewem na konto Wykonawcy  w terminie do
     30 dni od przedłożenia faktury VAT. Faktura VAT będzie mogła być wystawiona nie
     wcześniej niż po uprzednim kompletnym wykonaniu dzieła.

- Wynagrodzenie płatne będzie, po uprzednim przedstawieniu dowodu rozliczenia się   
      wykonawcy z podwykonawcami.

§

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniem samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za terminową i pełną zapłatę wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcom

§

Dzieło stanowiące przedmiot umowy zostanie wykonane w nieprzekraczalnym terminie 
3 miesięcy licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.

§

- W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za dane zadanie określonego w § …………… za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku, gdy zwłoka będzie dotyczyła więcej niż jednego zadania kary naliczane są odrębnie i będą podlegały zsumowaniu.

- W przypadku niewykonania dzieła Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty wynagrodzenia a Wykonawca zapłaci mu karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto za dane zadanie określonego w § …………….

- Zwłoka w wykonaniu umowy przekraczająca ……. dni liczonych od dnia wskazanego w § ………….. traktowana będzie jako niewykonanie umowy i pociągnie za sobą skutki wskazane w ust. 3.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad zastrzeżone powyżej kary umowne.

- Strony ustalają, iż naliczone kary umowne będą pomniejszały należne Wykonawcy wynagrodzenie.

§

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania określonego w §1 dzieła osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku naruszenia ust. 1 zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a powyższa sytuacja będzie traktowana jako niewykonanie umowy 
z winy Wykonawcy.

§

1. Dzieło określone w §1, z chwilą przekazania staje się własnością Zamawiającego.

2. Z momentem odbioru dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie, na wszystkich polach eksploatacji związanych ze zgodnym z umową wykorzystaniem dzieła, w szczególności: prawo do wyłącznego utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania opracowania w całości lub jego fragmentów, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych bez konieczności zapłaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi prawo wykonywania autorskich praw zależnych, a także wyłączne prawo zezwalania do dalszego 
nieograniczonego korzystania, rozporządzania, utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania prawami do utworów zależnych.

4. W związku z postanowieniem ust. 2 Wykonawca oświadcza, iż przysługujące mu prawa autorskie do wykonywanego przedmiotu umowy przysługują mu w pełnym zakresie i bez jakichkolwiek ograniczeń.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych do Zamawiającego, a dotyczących przeniesionych na Zamawiającego majątkowych praw autorskich.

§

    - Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wysokiej jakości, jest zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami, a w razie gdyby w okresie gwarancji pojawiły się wady, to zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.

    - Termin gwarancji prawidłowego wykonania umowy wynosi 36 miesięcy i liczy się od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

    - Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na wady prac projektowych, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi upływa łącznie 
z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi na wady robót wykonanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa.

§

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zmiana, o której mowa wyżej może nastąpić w przypadku:

1) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) gdy z przyczyn zewnętrznych – niezawinionych przez Wykonawcę niemożliwe jest dotrzymanie terminu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2.

§

1. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego - nie dłużej niż w ciągu …. dni roboczych - zaktualizowania lub poprawienia dokumentacji będącej przedmiotem umowy, jeżeli zaistnieje taka konieczność, zgłoszona przez Zamawiającego.

2. Z tytułu aktualizacji lub poprawy, o której mowa w ust. 1 Wykonawcy nie będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

W toku postępowania Wykonawcy służą środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy PZP.

XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Części zamówienia stanowią zadania 1-4 określone w pkt III.3.

XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach  uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy „PZP”, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z przesłankami ujętymi 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy „PZP”.

XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli  zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia    
pomiędzy zamawiającym i wykonawcą jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia  
w walutach obcych

Rozliczenia pomiędzy stronami będą odbywały się wyłącznie w walucie polskiej

XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

XXVII. Pozostałe informacje.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający planuje, że zamówienie dofinansowane będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego.

Załącznik nr 1

Zespół Szkół  nr 5  w Bełku  przy ul. Szymochy 16

Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 3178,9 m2,

Łączna kubatura wynosi: 10445,51 m3.

Cały budynek składa się z trzech  połączonych ze sobą części:

a) segment 1 -  budynek główny  – obiekt 2 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony

- fundamenty – żelbetowe

- ściany ceglane

- stropy -  gęstożebrowe ( Ackermana)

- schody - zbrojone –płytowe

- dach - prefabrykowany stropodach kryty papą termozgrzewalną

b) segment 2   - salka gimnastyczna  – obiekt parterowy niepodpiwniczony

c) segment 3  – budynek szkoły podstawowej z zapleczem kuchennym –  obiekt
1 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony

- fundamenty – żelbetowe

- ściany ceglane warstwowe ocieplone styropianem

- stropy – żelbetowe i DZ-3

- schody - zbrojone –płytowe

- dach - prefabrykowany stropodach  częściowo w konstrukcji drewnianej kryty papą termozgrzewalną

Zakres zadań:

- ocieplenie ścian przy zastosowaniu technologii lekko-mokrej,

- docieplenie ścian poniżej terenu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w części podpiwniczonej na głębokości piwnic,

- ocieplenie dachu w segmencie 1 i 2,

- docieplenie dachu (w segmencie 3) w części stropodachu,  sprawdzić istniejące ocieplenia oraz przewidzieć miejscową lub całkowita wymianę,

- wymiana  obróbek blacharskich na blachę powlekaną z zastosowaniem płyt osb jako podkładu oraz niezbędną wymianę rynien i rur spustowych (ze względu na zły stan techniczny gzymsów dopuszcza się możliwość ich likwidacji i zastosowania rynien wiszących mocowanych do desek czołowych),

- wymiana lub remont instalacji odgromowej,

- przebudowa tablic informacyjnych oraz jeżeli jest to konieczne oświetlenia zew. i alarmu,

- wymiana wszystkich okien drewnianych na okna pcv wraz z parapetami zew.,

- wymiana starych drzwi zewnętrzne w poszczególnych segmentach na drzwi aluminiowe lub stalowe wyposażone w samozamykacz,

- w odniesieniu do instalacji c.o. wymiana zaworów starych na zawory termostatyczne,

- w odniesieniu do instalacji c.o. zaprojektować niezbędne urządzenia do regulacji hydraulicznej instalacji,

- wymiana kotła gazowego na kocioł dostosowany do mocy wyliczonej z audytu,

- wyposażyć instalację c.o. w automatykę pogodową,

- wymiana poziomów rozprowadzających wraz z wykonaniem nowej izolacji termicznej.

Załącznik nr 2

### Przedszkole w Czernicy przy ul. Wolności 41

Kubatura budynku 4026 m³.

Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

- fundamenty – żelbetowe

- ściany ceglane, żelbetowe

- stropy - żelbetowe

- schody - zbrojone – płytowe

- dach - prefabrykowany kryty papą termozgrzewalną,

Zakres zadań:

- ocieplenie ścian w technologii lekko-mokrej,

- obróbki blacharskice z blachy powlekanej,

- zmodernizowanie instalacji odgromowej,

- wymiana okien drewnianych na okna PCV (11 sztuk) wraz z wymianą parapetów w całym budynku,

- w odniesieniu do instalacji c.o. – wymiana całości instalacji oraz zaprojektowanie urządzeń do regulacji termostatycznej,

- zabudowa kolektorów słonecznych na dachu budynku oraz doprowadzenie do instalacji wodnej oraz zabudowa zbiornika c.w.u.

Załącznik nr 3

### Szkoła Podstawowa w  Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 8

Kubatura budynku 7530 m³ oraz

Powierzchnia użytkowa – ok. 2200 m²

Budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

- fundamenty – żelbetowe, betonowe

- ściany ceglane

- stropy -  betonowe, żelbetowe

- schody - zbrojone – płytowe

- dach – stropodach drewniany kryty papą termozgrzewalną

Zakres zadań:

- wykonać izolację cieplną stropu,

- w odniesieniu do instalacji c.o. - wymiana całości instalacji oraz zaprojektowanie urządzenia do regulacji termostatycznej,

- zabudowa kolektorów słonecznych na dachu budynku oraz doprowadzenie do instalacji wodnej oraz zabudowę zbiornika c.w.u.

Załącznik nr 4

Szkoła Podstawowa w Szczerbicach przy ul. Szkolnej 6

Kubatura budynku 4282 m³

Powierzchnia użytkowa ok. 1842 m²

Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony

- fundamenty – żelbetowe

- ściany ceglane,

- stropy -  żelbetowe

- schody - zbrojone – płytowe

- dach - drewniany kryty blachą

Zakres zadań:

- ocieplenie ścian w technologii lekko-mokrej,

- wykonanie nowego orynnowania oraz wykonanie i wymianę obróbek blacharskich z blachy powlekanej,

- zmodernizowanie instalacji odgromowej,

- wymiana parapetów w całym budynku,

- w odniesieniu do instalacji c.o. należy dokonać -  wymiana całości instalacji oraz zaprojektowanie urządzenia do regulacji termostatycznej,

- zabudowa kolektorów słonecznych na dachu budynku oraz doprowadzenie do instalacji wodnej oraz zabudowę zbiornika c.w.u.

Załącznik nr 5

Zespół Szkolno Przedszkolny Lyski przy ul. Dworcowej 4

Dane techniczne obiektu (budynek przedszkola):

- kubatura budynku – 7138,70 m3,

- powierzchnia zabudowy – 712,70 m2,

- powierzchnia użytkowa – 1350,10 m2,

Budynek murowany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja nośna murowana, ściany podłużne pełnią funkcję ścian nośnych. Ściany nadziemia murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej, od wewnątrz otynkowane, zewnątrz tynki mineralne cementowo – wapienne. Ściany piwnic murowane z bloczków betonowych, obustronnie otynkowane tynkiem mineralnym, cementowo – wapiennym. Stropy płytowe, prefabrykowane (płyty kanałowe o gr. 24 cm). Stropodach nie wentylowany wykonany za pomocą stropu z płyt kanałowych opartych na ścianach podłużnych oraz drewnianej konstrukcji dachowej – niskie poddasze nie użytkowe. Podłogi wg wykazów na rzutach zawartych w dokumentacji. Stolarka okienna – okna drewniane, zespolone podwójnie szkolne, część okien wyposażona w kraty. Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe drewniane szklone, drzwi wewnętrzne płycinowe. Komunikacja – schody do piwnicy budynku żelbetowe, płytowe, na kondygnacje nadziemne – żelbetowe, płytowe.

Dane techniczne obiektu (budynek szkoły podstawowej i gimnazjum):

- kubatura budynku – 9952,20 m3,

- powierzchnia zabudowy – 1282,90 m2,

- powierzchnia użytkowa – 2054,00 m2

Budynek murowany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja nośna murowana, ściany podłużne pełnią funkcję ścian nośnych. Ściany nadziemia murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej, od wewnątrz otynkowane, zewnątrz tynki mineralne cementowo – wapienne. Ściany piwnic murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, obustronnie otynkowane tynkiem mineralno – wapiennym. Stropy żelbetowe płytowe, monolityczne, na belkach drewnianych. Stropodach nie wentylowany wykonany za pomocą stropu z płyty żelbetowej, monolitycznej opartej na ścianach podłużnych i wewnętrznych oraz drewnianej konstrukcji dachowej – niskie poddasze nie użytkowe, nad łącznikiem, gimnazjum i salą gimnastyczną stropodachy pełne o konstrukcji żelbetowej. Podłogi wg wykazów na rzutach zawartych w dokumentacji. Stolarka okienna – okna drewniane, zespolone 
i skrzynkowe podwójne szkolne, część okien wyposażona w kraty. Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe drewniane oraz z PCV, drzwi wewnętrzne płycinowe. Komunikacja – schody do piwnicy budynku – żelbetowe, płytowe, na kondygnacja nadziemne – żelbetów, płytowe.

W posiadaniu Inwestora dokumentacja termomodernizacji budynków, w tym :

- inwentaryzacja,

- projekt budowlany – branże : konstrukcyjno-budowlana, instalacje c.o., kotłownia węglowa i przyłącze ciepłownicze,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- kosztorys inwestorski,

- przedmiar robót,

- informacja o  planowanym przedsięwzięciu,

- audyt energetyczny.

Zakres zadań:

- wymiana stolarki budowlanej,

- docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekko-mokrej,

- docieplenie stropodachu za pomocą styropapy,

- wymiana konstrukcji dachowej nad salą gimnastyczną z płyt korytkowych na płyty warstwowe,

- wymiana instalacji c.o.

- modernizacja kotłowni węglowej,

- wykonanie przewodów wentylacyjnych w salach lekcyjnych,

- rozbiórka przewodu kominowego kotłowni.

Załącznik nr 6

Szkoła Podstawowa Raszczyce przy ul. Szkolnej 3

Dane techniczne:

- kubatura budynku – 4740,oo m3

- powierzchnia zabudowy – 502,60 m2

- powierzchnia użytkowa – 1127,00 m2

Budynek murowany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja nośna murowana o układzie korytarzowym, ściany podłużne pełnią funkcję ścian nośnych. Ściany murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej, od wewnątrz i od zewnątrz otynkowane (nowsza część). Dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Podłogi według wykazów na rzutach zawartych w dokumentacji. Stolarka okienna – okna PCV oraz drewniane, zespolone szkolne, część okien wyposażona w kraty. Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe drewniane, drzwi wewnętrzne płycinowe. Komunikacja – wewnętrzne klatki schodowe: drewniana 
i żelbetowa.

1/ W posiadaniu Inwestora dokumentacja termomodernizacji budynku, w tym :

- inwentaryzacja,

- projekt budowlany – branże: konstrukcyjno-budowlana, instalacje c.o., kotłownia węglowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- kosztorys inwestorski,

- przedmiar robót,

- opinia ekologiczna,

- audyt energetyczny.

Zakres zadań :

- wymiana stropów drewnianych na żelbetowe,

- wymiana drewnianej klatki schodowej na żelbetową,

- wymiana stolarki budowlanej,

- docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekko-mokrej,

- wymiana instalacji c.o.

- wymiana krokwi wraz z dociepleniem wełną mineralną dachu i stropu nad parterem nowszej części obiektu.

2/  Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wielobranżowego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Raszczycach o kotłownię i łącznik (z jednoczesną likwidacją dotychczasowej kotłowni) oraz budowy zbiornika na nieczystości ciekłe 
( szamba).

Założenia wstępne.

Obiekt dobudowany do skrzydła szkoły

Ilość kondygnacji: 1 częściowa kondygnacja podziemna i 1 kondygnacja nadziemna.

Powierzchnia użytkowa wszystkich kondygnacji – około 200, 0 m2

Program użytkowy:

Parter: łącznik (korytarz) do sali gimnastycznej, pomieszczenie magazynowe

Szambo – 1 komorowe szczelne - z tworzywa sztucznego lub betonowe - wybieralne 
o pojemności  ~30,0 m3

Załącznik nr 7

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7

Łączna kubatura wynosi: 17850 m³

Budynek podpiwniczony, 1 segmentowy, w niższej części 2 kondygnacje a w  wyższej 
3 kondygnacje.

  - konstrukcja/technologia budynku: tradycyjna,

  - liczba kondygnacji: 2 i 3+poddasze,

  - kubatura części ogrzewanej: 12 253,76m3,

  - powierzchnia netto budynku: 1313m2,

  - powierzchnia użytkowa części mieszkalnej: 3829,30m2,

  - sposób przygotowania ciepłej wody i system grzewczy budynku: kotłownia olejowa,

  - fundamenty: ławy fundamentalne betonowe i kamienne, ściany nośne: cegła pełna 12-65cm,

  - stropy: częściowo na belkach drewnianych, cześć na belkach stalowych,

  - dach: konstrukcja więźby drewnianej pokryte blachą ocynkowaną płaską na papie podkładowej,

  - schody zewn. i wewn: monolityczne, żelbetonowe,

  - tynki wewn i zewn.: cem. wapienne odpowiednio gładkie i nakrapiane,

  - podłogi i posadzki: pos. cementowe, płytki ceramiczne.

  - Instalacje budowlane: instalacja wod-kan, inst. CO2 z kotłownią, inst. elektryczna 
i teletechniczna, inst. odgromowa, inst. p-poż-sygnalizacyjna + monitoring, oświetlenie ewakuacyjne

Zakres zadań:

- modernizacja instalacji c.w.u, opierająca się o system kolektorów słonecznych.

- ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej-mokrej,

- ocieplenie stropodachu,

- wymiana 4 drzwi zewnętrznych.

Załącznik nr 8

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42

Łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 3.252 m2

Łączna kubatura wynosi: 16.188 m3

Opis :

a) Budynek ZSG

-powierzchnia użytkowa -2684m²

-kubatura -12393m³

-ilość kondygnacji - 3

-łącznik z salą gimnastyczną -10m

-budynek nie jest podpiwniczony

b) Budynek warsztatów /warsztat elektryczny/

-powierzchnia użytkowa -210m²

-kubatura -2537m³

-ilość kondygnacji -2

-budynek nie jest podpiwniczony

c) Pawilon z płyt

-powierzchnia użytkowa -358m²

-kubatura -1258m³

-ilość kondygnacji -1

-budynek nie jest podpiwniczony

Zakres zadań:

- wymiana okien drewnianych na okna PCV,

- ocieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji,

- wymiana wymiennika ciepła,

- modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników i zaworów termostatycznych.

Załącznik nr 9

Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Przedszkolnej 1

- Łączna powierzchnia użytkowa wynosi:1 083,00 m²

- Łączna kubatura wynosi:5 214,96 m³

- Budynek jest niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, trzysegmentowy.

- Konstrukcja- szkielet żelbetowy o zmiennym układzie konstrukcyjnym, zamocowany 
w żelbetowym ruszcie fundamentowym.

- Stropy fundamentowe pod słupy- szklankowe, z otworem na słup typowy.

- Strop pod parterem – płyty kanałowe o obciążeniu zewnętrznym 800 kg/m2 . 
W pomieszczeniach, w których założono izolację przeciwwilgociową ( m.in. sanitariaty, kuchnia wraz z zapleczem ) – płyty stropowe monolityczne, wylewane na mokro.

- Stropodach wentylowany- płyty kanałowe, ażurowe ścianki z cegły dziurawki ze spadkiem pod płyty dachowe korytkowe.

- Dach – dwuspadowy, pokrycie z papy. Odwodnienie dach-system wewnętrzny.

- Schody-monolityczne, wylewane na budowie, płytowo żebrowe ,

- Szyby windowe-monolityczne, wylewane na budowie,

- Podłogi i posadzki-posadzki lastryko ( komunikacja, schody ), z tworzyw sztucznych (sale), parkietu ( sala gimnastyczna ) i glazury ( sanitariaty ). W pomieszczeniach gospodarczych – gładź cementowa.

- Instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania ( zasilanie z sieci ciepłowniczej miejskiej, poprzez SWC ), gazowa, elektryczna i oświetleniowa, odgromowa, teletechniczna, kanalizacja deszczowe, odprowadzanie ścieków – kanalizacja ogólnospływowa.

Zakres zadań:

- ocieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji,

- modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą wymiennika ciepła oraz grzejników i zaworów termostatycznych,

- ocieplenie dachu,

- wymiana drzwi zewnętrznych.

Załącznik nr 10

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach 
przy ul. Lipowej 2

Łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 846,05 m²

Łączna kubatura wynosi: 2,451,40 m³

Budynek stanowi jedną całość.  Jest podpiwniczony , składa się z parteru i piętra.

Budynek PPOW wykonano w konstrukcji tradycyjnej; ściany zewnętrzne z cegły pełnej 
i bloczków żużlobetonowych ocieplone styropianem, ścianki działowe z cegły oraz częściowo systemowe w łazienkach LTT, stropy żelbetowe, schody żelbetowe, stropodach nie wentylowany i nie ocieplony. Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczne, wod-kan, c.o. z kotłownią olejową.

Zakres zadań:

- modernizacja instalacji c.w.u opartej o system kolektorów słonecznych,

- ocieplenie dachu,

Załącznik nr 11

Data ...............................

O F E R T A

Nazwa i siedziba wykonawcy .......................................................................................................................................................................

tel.: ............................................................   fax.: .........................................................................................

Zarząd Powiatu w Rybniku

ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dokumentację projektową dla wybranych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Powiatu Rybnickiego” oferujemy wykonanie zamówienia  zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i SIWZ za cenę ryczałtową:

Zadanie 1

Cena brutto..............................................................................................................

Słownie wartość całego zamówienia ...................................................................................................................................

Stawka podatku VAT: ……………..%

Zadanie 2 łącznie  
Cena brutto...............................................................................................................

Słownie wartość całego zamówienia ...................................................................................................................................

Stawka podatku VAT: ……………..%

Podana cena musi być sumą cena zadań od 2.1 do 2.3

Zadanie 2.1 
Cena brutto...............................................................................................................

Słownie wartość zamówienia :..........................................................................................

Stawka podatku VAT: ……………..%

Zadanie 2.2 
Cena brutto...............................................................................................................

Słownie wartość zamówienia :..........................................................................................

Stawka podatku VAT: ……………..%

Zadanie 2.3  
Cena brutto...............................................................................................................

Słownie wartość zamówienia :..........................................................................................

Stawka podatku VAT: ……………..%

Zadanie 3 łącznie  
Cena brutto...............................................................................................................

Słownie wartość całego zamówienia ...................................................................................................................................

Stawka podatku VAT: ……………..%

Podana cena musi być sumą cena zadań od 3.1 do 3.2

Zadanie 3.1 
Cena brutto...............................................................................................................

Słownie wartość zamówienia :..........................................................................................

Stawka podatku VAT: ……………..%

Zadanie 3.2 
Cena brutto...............................................................................................................

Słownie wartość zamówienia :..........................................................................................

Stawka podatku VAT: ……………..%

Zadanie 4 łącznie  
Cena brutto...............................................................................................................

Słownie wartość całego zamówienia …………………………..........................................................................................

Stawka podatku VAT: ……………..%

Podana cena musi być sumą cena zadań od 4.1 do 4.4

Zadanie 4.1 
Cena brutto...............................................................................................................

Słownie wartość zamówienia :..........................................................................................

Stawka podatku VAT: ……………..%

Zadanie 4.2 
Cena brutto...............................................................................................................

Słownie wartość zamówienia :..........................................................................................

Stawka podatku VAT: ……………..%

Zadanie 4.3  
Cena brutto...............................................................................................................

Słownie wartość zamówienia :..........................................................................................

Stawka podatku VAT: ……………..%

Zadanie 4.4  
Cena brutto...............................................................................................................

Słownie wartość zamówienia :..........................................................................................

Stawka podatku VAT: ……………..%

- Oświadczamy, iż wykonamy zadanie za podaną przez siebie cenę ryczałtową.

- Oświadczamy, że cena ta zostanie zamieszczona w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że w/w zamówienie wykonamy w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu, do niezwłocznego - nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych - zaktualizowania lub poprawienia dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, zgłoszona przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż na wykonane prace udzielamy gwarancji prawidłowego wykonania umowy wynoszącej 36 miesięcy liczonej od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z ostateczną decyzją –pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy.

- Oświadczamy, iż na wykonane prace udzielamy rękojmi na wady prac projektowych, 
a termin rękojmi upływa łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi na wady robót wykonanych na podstawie sporządzonych prac projektowych.

- Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do uaktualnienia, w razie potrzeby wartości kosztorysu  inwestorskiego  – bez dodatkowego wynagrodzenia, jednorazowo przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,  
 dokumentacją oraz terenem budowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy 
 konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że całość prac składających się na zakres zamówienia wykonamy sami /, że przy wykonaniu zamówienia będziemy korzystać z pomocy podwykonawców w zakresie ……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………

- Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia dotyczące umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osobami upoważnionymi do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących złożonej oferty są:........................................................

..............................................

data i podpis wykonawcy

Załącznik nr 12

............................................

( miejscowość, data )

...................................................

( pieczęć firmy )

# Oświadczenie

##### W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

##### ...........................................................................................................................................

oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tzn.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/załączam do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu - …………………………………………..….. do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;*

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 w/w ustawy.

Niniejsze oświadczenie składam zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz dołączam do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, wymagane przez zamawiającego

...........................................................

( podpis osoby uprawnionej do reprezentowania )

* - niewłaściwe skreślić

Załącznik Nr 13

INFORMACJA O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU W ZAKRESIE

WYKONAWSTWA POPARTE STOSOWNYMI DOKUMENTAMI

Nazwa i siedziba wykonawcy

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Nr telefonu ..........................................................    Nr fax-u  .....................................................

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu wymaganego okresu w zakresie usług 
o podobnym charakterze i wartości do zadania będącego  przedmiotem przetargu, potwierdzonych stosownymi dokumentami.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość zamówienia w zł. | Data wykonania zamówienia rozpoczęcie/ zakończenie | Odbiorcy zamówienia ( adres, nr tel. ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Załącznikami do niniejszej informacji są dokumenty od podmiotów Zamawiających wpisanych w rubryce nr 5.

..............................................

data i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 14

INFORMACJA  NA  TEMAT  KIEROWNICTWA   WYKONAWCY   
I    PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH   ZA    REALIZACJĘ   ROBÓT

Nazwa i siedziba wykonawcy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nr telefonu ............................................................... Nr fax-u .....................................................

| Imię i nazwisko | Stanowisko | Wykształcenie | Lata doświadczeń | Kwalifikacje lub uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..............................................

data i podpis wykonawcy